Тамбовское областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Строительный колледж»

| УТВЕРЖДАЮ Председатель Экспертного совета ___________________ | УТВЕРЖДАЮ Директор ТОГБПОУ «Строительный колледж» «28» июня 2016 г. __________ А.И.Ананьев |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ

для учащихся  9-х классов

«Вода течет – жизнь идет»

Тамбов, 2016

|  | Информационная карта |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: | Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительный колледж» |
| Программа профессиональной пробы: | «Вода течет – жизнь идет: слесарь-сантехник» |
| Авторы-составители: | Цепляев Владимир Николаевич, мастер производственного обучения ТОГБПОУ «Строительный колледж»; Гоцев Валентин Васильевич, преподаватель специальных дисциплин; Ананьева Ирина Сергеевна, заведующая отделением, руководитель ПрофЦентра кластера «Стройиндустрия и ЖКХ»; Шиндяпина Елена Валерьевна, методист ТОГБПОУ «Строительный колледж» |
| Область применения программы профессиональной пробы: | Техника и технологии строительства |
| Аннотация: | Программа профессиональной пробы знакомит учащихся 9-х классов с профессией «Мастер жилищно-коммунального хозяйства». Слесарь-сантехник – специалист, который требуются там, где есть подвод холодной или горячей воды, системы водяного отопления, канализации. Вид деятельности востребован на рынке труда, высоко оплачивается. Участие в профессиональной пробе способствует формированию у обучающихся представления о специфике работы слесаря-сантехника, получению навыков профессиональной деятельности. В ходе профессиональной пробы обучающимся представиться возможность стать мастером своего проекта и создать сантехническую конструкцию. Результатом участия в профессиональной пробе будет самостоятельное создание каждым обучающимся элемента конструкции. |
| Продолжительность программы: | Программа рассчитана на 8 часов в группах численностью 5-8 человек |
| Количество страниц программы: | 9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Слесарь-сантехник обеспечивает функционирование систем отопления, водоснабжения и канализации в городах и населённых пунктах, работает на строительстве в качестве монтажника санитарно-технических систем и оборудования, а так же сотрудником аварийных служб и в ЖКХ. Вид деятельности слесаря-сантехника  востребован  в  строительстве, это одна из наиболее интересных и высокооплачиваемых сфер деятельности на рынке труда в сфере ЖКХ.

Целью программы профессиональных проб является формирование у учащихся 9-х классов интереса к профессии «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» и содействие профессиональному самоопределению обучающихся посредством погружения в профессию.

Задачи программы:

- сообщение базовых сведений о профессиональной деятельности слесаря-сантехника;

- проявление интересов обучающихся к данному виду практической деятельности;

- определение уровня готовности обучающихся к выбору профессии.

Профессиональная проба рассматривается как средство актуализации профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьников.

В рамках профессиональной пробы пройдут практико-ориентированные занятия на базе учебно-производственного комплекса Строительного колледжа, где обучающиеся не только наглядно увидят современное оборудование, но и сами попробуют себя в избранной профессии, приобретут начальные навыки профессиональной деятельности слесаря-сантехника, соблюдая требования и правила безопасности труда.

Обучающиеся, освоившие программу профессиональных проб, должны овладеть следующими компетенциями:

- уметь устанавливать связь между учебными предметами, образованием и профессией;

- уметь соотносить свои личностные характеристики и способности с требованиями профессии;

- владеть простейшими операциями по созданию простейших конструкций и установки сантехнических приборов;

- уметь определять уровень своей готовности к выбору профессии слесаря-сантехника.

Профессиональная проба завершается демонстрацией самостоятельно изготовленных элементов сантехнических конструкций и подведением итогов с обсуждением того, какими начальными профессиональными навыками овладели обучающиеся и какие сложности они испытывали при выполнении профессиональной пробы.

Тематический план

| №п/п | Темы | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специфика профессиональной деятельности. Современный инструментарий и технологии | 1 |
| 2 | Запорно-регулирующая арматура. Регулировка водоразборного крана. | 1 |
| 3 | Чтение сантехнических чертежей. Организация рабочего места | 1 |
| 4 | Нарезание наружной резьбы | 1 |
| 5 | Сборка внутренних санитарно-технических систем | 1 |
| 6 | Разметка труб. Резка | 1 |
| 7 | Пайка труб. Сборка конструкций | 1 |
| 8 | Итоговое занятие | 1 |
|  | ИТОГО | 8 |

Содержание профессиональной пробы.

Задание №1.Специфика профессиональной деятельности. Современный инструментарий и технологии.

Сведения о конкретных видах профессиональной деятельности. Видеоролик «Характеристика и содержание труда слесаря-сантехника», смежные профессии.

Понятие «водоснабжение», «водоотведение». Основные требования к качественной работе.

Техника безопасности. Требования к спецодежде. Средства индивидуальной защиты. Ознакомление с инструментами, станками, оборудованием, технологиями (презентация).

Задание №2. Запорно-регулирующая арматура. Регулировка водоразборного крана.

Виды запорной арматуры и свойства работы регулировочной арматуры.

Практическая работа.

Регулировка запорной арматуры. Регулировка водоразборного крана.

Задание №3. Чтение сантехнических чертежей. Организация рабочего места.

Разбор инструкционно-технологической карты. Чтение заданного чертежа.

Практическая работа.

Определение расстояний и установка сантехнических приборов по чертежу. Организация рабочего места.

Задание №4. Нарезание наружной резьбы.

Инструктаж по технике безопасности при нарезании резьбы.

Практическая работа.

Нарезание резьбы с различными диаметрами плашек. Контроль качества нарезания резьбы.

Задание № 5. Сборка внутренних санитарно-технических систем.

Инструктаж по технике безопасности при работе с установкой сантехнических узлов. Технология  установки санитарно-технологических систем.

Практическая  работа.

Установка санитарно-технологической системы.

Задание №6. Разметка труб. Резка.

Инструктаж по технике безопасности при разметке и резке труб. Организация рабочего места. Способы резки труб различными инструментами. Качество резки труб.

Практическая работа.

Разметка и резка полипропиленовых и металлических труб.

Задание №7. Пайка труб. Сборка конструкций.

Инструктаж по технике безопасности при пайки труб.

Практическая работа.

Пайка труб при помощи сварочного аппарата для пайки полипропиленовых труб. Контроль качества пайки труб.

Задание №8. Итоговое занятие.

Демонстрация самостоятельно изготовленных обучающимися элементов сантехнических конструкций. Подведение итогов.

Рефлексия приобретенного практического опыта.

Материально-технические средства, необходимые для реализации программы профессиональной пробы

| №п/п | Наименование | Кол-во, ед./шт. |
| --- | --- | --- |
| Оборудование |
|  | Слесарная мастерская | 1 |
|  | Компьютер с доступом в Интернет | 1 |
|  | Интерактивная доска | 1 |
|  | Проектор | 1 |
|  | Сварочный аппарат для пайки полипропиленовых труб | 1 |
|  | Болгарка | 1 |
|  | Кран ½ г/ш | 8 |
|  | Узел учета Хол.-Гор. + фильтр грязевик ½ + обратный клапан ½ | 1 |
|  | Хомут 15 металл. | 1 |
|  | Смеситель для умывальника | 1 |
|  | Контейнер для отходов | 1 |
|  | Умывальник | 1 |
|  | Ведро 15 л | 1 |
|  | Инструменты |  |
|  | Резак для стальной трубы до 32 | 1 |
|  | Резак для пластиковых труб | 2 |
|  | Труборез | 1 |
|  | Трубогиб Ду15 | 1 |
|  | Нарез труб Ду15 – 32 | 1 |
|  | Ножницы для ПП Р 20-32 | 2 |
|  | Тески средние | 8 |
|  | Верстак (длина 1,5м) | 8 |
|  | Разводной ключ 2» | 8 |
|  | Газовый ключ 2» | 8 |
|  | Газовый ключ 3» | 8 |
|  | Шуруповерт + биты (плоская, крестообразная) | 4 |
|  | Набор рожковых ключей 8-19 | 8 |
|  | Молоток средний | 8 |
|  | Отвертка крестообразная | 8 |
|  | Отвертка плоская, средняя | 8 |
|  | Напильник | 8 |
|  | Ножовка по металлу | 8 |
|  | Уровень строительный две плоскости гор.+верт. 1,2м | 8 |
|  | Уровень строительный две плоскости гор.+верт. 05м | 8 |
|  | Рулетка 3м | 8 |
|  | Герметик смазка для резьбы (типа: UNIPAK) – 1 тюбик 100г. | 8 |
|  | Смазка-силикон для сборки канализационных труб (типа:HT-Lubricant )– 1 тюбик 100 г. | 8 |
|  | Проверка герметичности : гидропресс – 1 шт. ( один комплект для экспертов на все конкурсные места) | 8 |
|  | Масло сантехническое для нарезки резьбы «Веретёнка» - 1 флакон 100 г. | 8 |
|  | Ведро с водой 12 литров | 8 |
|  | Рулетка STAYER–5 м Арт. 3411-05-25 | 8 |
|  | Саморезы по дереву (45) –30 шт. | 1 |
|  | Уплотнительный материал (фум-лента или полимерная нить) | 8 |
|  | Шлиф машинка под 115 диск | 8 |
|  | Диски обрезные по металлу Д115 | 8 |
|  | Угольник металлический 500 мм Арт.4000858360 | 8 |
|  | Щётка – сметка с деревянной ручкой | 8 |
|  | Совок | 8 |
|  | Комбинезон строительный | 8 |
|  | Каска защитная | 8 |
|  | Очки защитные STAYER закрытого типа | 8 |
|  | Очки строительные хорошо вентилируемые | 8 |
|  | Расходные материалы |  |
|  | Полипропиленовая труба диаметром 20 мм | 10 м |
|  | Труба металлическая диаметром 15 мм | 10 м |
|  | Демпферная лента | 10 м |
|  | Полотно для ножовки | 8 |
|  | Строительный маркер (3 цвета) | 8 |
|  | Ветошь | 8 |
|  | Перчатки | 8 |

Литература

Основная литература

- Барановский В.А. и др. Слесарь-сантехник: учебное пособие для учащихся колледжей и средних профессионально-технических училищ/ В.А. Барановский (и др.)- изд.9-е., доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 381с., ил. (Начальное профессиональное обучение).

- Виноградов Ю.Г. Материаловедение для слесарей-сантехников, слесарей-монтажников: Учебник для Сред. проф. образования / Ю. Г. Виноградов, К. С. Орлов, Л. А. Попова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. 1983.- 256с., ил.

- Горбунов В.И., Сергеев Ю.Н. Справочник молодого монтажника санитарно-технических систем и оборудования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1192.- 255с.  ил., табл.

- Данилов Н.Н. и др. Технология строительных процессов: Учеб. / А.А. Афанасьев, Н. Н. Данилов, В. Д. Копылов и др.; Под ред. Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. 2-е изд., перераб.- М.: Высш. шк., 2001.- 468с., ил.

- Дмитриев С.Н., ред.  Слесарные работы. М.: Вече, 2000. – 192с.

- Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: Учебник / Е.Н. Бухаркин, В.М. Овсянников, К.С. Орлов и др.; Под ред. Ю.П. Соснина. – М.: Высш. шк., 2001. – 415с., ил.

- Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. проф. Образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2002.-288с.

- Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: Учеб. для проф. учеб. заведений. - 5-е изд., стереотип. – М.: Высш. шк.; Издат. центр Академия, 2001.- 334с., ил.

- Макиенко Н.И.  Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для сред. Проф. –техн. училищ. – М.: Высш. шк., 1982. – 208с., ил. - (Профтехобразование).

- Макиенко Н.И.  Общий курс слесарного дела: Учебник  для ПТУ.- 3-е изд., испр. - М.: Высш шк., 1989.-335с., ил.

- Макиенко Н.И.  Общий курс слесарного дела: Учебник.- 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк., 1984. – 176с., ил. (Профтехобразование).

- Орлов К.С.  Монтаж санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования. М.: ПрофОбрИздат, 2002.-352с.

- Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учеб. / К.Н. Попов, М.Б. Каддо. – М. Высш. шк., 2002. – 367с., ил.

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для студ. сред. Проф. Образования / Г.К. Соколов. – 4-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2014.- 528с.

Дополнительная литература

- Бейербах В.А. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: Учеб. пособие.- 3-е доп. и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 568с

- Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних проф.- технич. учеб. заведений.- М.: ИНФРА-М.- 2010. – 288с., ил.

- Маилян Л. Р. Справочник современного строителя.-  Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 544с.

- Монтаж санитарно-технических систем и оборудования: Комплект электронных плакатов.- М.: Министерство образования и науки российской Федерации; Челябинск: НПИ «Учебная техника и технологии» ЮУрГУ. – 2015.- (Диск с 2-мя ключами + Приложение к комплекту электронных плакатов).

- Санитарно-технические устройства предприятий: Учеб. для проф.- технич. учеб. заведений / И.Ф. Душин, Л. Я. Попенко, А. И. Ющус, Ю.Н. Виноградов.- 2-е изд., перераб и доп. – М.: Агропромиздат, 1999.- 304с.

- Сварка и резка материалов: Учеб. пособие / М.Д. Банов, Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и др.; Под ред. Ю.В. Казакова. – 2-е изд., стер.- М.: Издат. центр Академия, 2002. – 400с.

- Состин Ю. В., Бухаркин Е.Н. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома: Справ. Пособие,- М.: Стройиздат, 1991.- 384с., ил., табл.

- Фокин С.В. Сантехнические работы: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М.: ИНФРА-М, 2011. - 464с., ил. (Мастер).

Интернет-ресурсы

- http://www.stroyka-nn.ru - официальный сайт журнала «Стройка. Ру»

- http://aqua-rmnt.com/santehnika/razvodka/santexnika-svoimi-rukami.html  - Энциклопедия по отоплению, канализации, водоснабжению

- http://bezsantexnika.ru – официальный сайт БезСантехника.ру. Все о сантехнике

- http://tavannaya.ru/remont/truby/razvodka-santexniki-svoimi-rukami.html  - официальный сайт ремонта и дизайна ванной комнаты